## Slide 1
بسم الله الرحمن الرحیم
ست آزمایشگاهی PLC
آموزشکده فنی و حرفه‏ای شهید رجایی قوچان
ارائه دهنده : حسین موحدی
مدیر گروه الکترونیک

## Slide 2: مقدمه : بررسی چند نکته
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
ست‏های آموزشی مقدماتی و پیشرفته بر اساس نوع PLC و کاربردهای روی ست، به این دو نوع تقسیم بندی شده‏است.
در دو ست مقدماتی رومیزی و ایستاده، PLC بکار رفته از نوع LOGO و در نوع پیشرفته از نوع DELTA است.
علت انتخاب این نوع PLC جهت تولید ست آزمایشگاهی، هزینه پایین تمام شده در ساخت یک ست برای این مرکز بوده است.
1- تقسیم‏بندی ست‏ها:

## Slide 3: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
جهت استفاده از ست‏های آموزشی در این مرکز، ابتدا تدریس بصورت نرم‏افزاری و بر پایه نوع سرفصل مربوطه، و تحت ویندوز انجام می‏شود.
پس از تدریس و کار نرم‏افزاری، جهت پیاده‏سازی برنامه‏های ترسیم شده در نرم‏افزار توسط دانشجویان، انجام می‏شود. در ادامه و آن هم بصورت کارگاهی و آزمایشگاهی، کار بر روی ست‏های آموزشی تا پایان ترم ادامه پیدا می‏کند.
2- نحوه استفاده از ست‏ها:

## Slide 4: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
با توجه به نوع ست، امکانات موجود در هر ست نیز متفاوت خواهد بود. ست مقدماتی که به دو صورت رومیزی و ایستاده طراحی شده‏است، دارای امکاناتی محدودتر از ست پیشرفته است، که این به اقتضای ست تنظیم شده‏است.
در ست پیشرفته نیز، امکانات صنعتی بیشتری بر روی ست نصب شده تا در کنار دستیابی به یادگیری مورد نیاز، انجام چندین پروژه صنعتی نیز مهیا باشد.
3- امکانات موجود در ست‏ها:

## Slide 5: مشخصات و تواناهایی ست‏ها
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
در این ست امکانات زیر تعبیه شده است.
امکان استفاده از PLC مدل LOGO زیمنس ورژن 6
8 ورودی - 4 خروجی
خروجی هایی مانند ، لامپ 220 ولتی، کنتاکتور، فن 220 ولتی.
چند شستی به عنوان ورودی در مدار
چند نوع سنسور و میکروسوئیچ کوچک بصورت جدا از ست
1- ست PLC مقدماتی رومیزی:

## Slide 6: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
تصویری از ست مقدماتی رومیزی اولیه

## Slide 7
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
در این ست امکانات زیر تعبیه شده است.
امکان استفاده از PLC مدل LOGO زیمنس ورژن 6
8 ورودی - 4 خروجی
امکان استفاده از شستی‏های نصب شده روی پنل دستگاه به عنوان ورودی دیجیتالی
امکان توسعه تعداد ورودی‏ها به 16 عدد (ترکیبی از آنالوگ و دیجیتال)
امکان توسعه تعداد خروجی‏ها تا 8 عدد (ترکیبی از آنالوگ و دیجیتال)
تعبیه سنسورهایی به عنوان ورودی مانند خازنی - القایی - نوری و گرمایی
2- ست PLC مقدماتی ایستاده:
ادامه...

## Slide 8: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
تعبیه خروجی‏هایی مانند لامپ 220 ولتی، فن 12 ولتی و 220 ولتی، آژیر و چند کنتاکتور برای خروجی‏هایی مانند موتورهای الکتریکی که روی سیستم تعبیه نشده است.
تعبیه چراغ راهنما (4 مسیره با امکان برنامه‏ریزی 4 زمان متفاوت)
قابلیت توسعه PLC‏ها و اتصال آن‏ها جهت تامین نیازهای صنعتی بهتر
وجود کانکتورهای با ولتاژ متفاوت روی پنل دستگاه (5، 12 ، 24 و 220ولتی)
قرارگیری فیوز محافظ جان و فیوز اضافه جریان و نشتی برای بالابردن امنیت دستگاه

## Slide 9: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
در این ست امکانات زیر تعبیه شده است.
استفاده از PLC مدل Delta
با امکان 8 ورودی ، 6 خروجی ، 4 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ
امکان استفاده از شستی‏های نصب شده روی پنل دستگاه به عنوان ورودی دیجیتالی
امکان استفاده از ورودی/خروجی آنالوگ
امکان استفاده از سنسورهایی به عنوان ورودی مانند خازنی - القایی - نوری و گرمایی و سنسور حرارتی PT100 و ترموستات الکترونیکی مرتبط با PLC
3- ست PLC پیشرفته:

## Slide 10: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
تعبیه خروجی‏هایی مانند لامپ 220 ولتی، فن 12 ولتی و 220 ولتی، آژیر و چند کنتاکتور برای خروجی‏هایی مانند موتورهای الکتریکی که روی سیستم تعبیه نشده است.
تعبیه چراغ راهنما بر روی ست (4 مسیره و 4 زمانه)
سیستم نمایش دهنده رقم و عدد دیجیتالی (Segment)
شبیه‏سازی یک سیستم آسانسور مینیموم 2 طبقه بر روی ست
وجود کانکتورهای با ولتاژ متفاوت روی پانل دستگاه (5، 12 ، 24 و 220ولتی)
قرارگیری فیوز محافظ جان و فیوز اضافه جریان و نشتی برای بالابردن امنیت دستگاه

## Slide 11: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
بهره گیری از HMI مرتبط با PLC به جهت کنترل دستی برخی پارامترها در حین کار
استفاده از HMI رنگی و لمسی بر روی یک ست مرکزی - مادر - جهت ارتباط دهی PLC‏ها به یکدیگر
قابلیت گسترش ورودی و خروجی بر حسب ضرورت
نصب یک موتور الکتریکی در بخش سنسورها

## Slide 12: المان‏های نصب شده بر روی ست‏ها
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
1- کنترل کننده‏های اصلی (PLCها)

## Slide 13: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
و اتصالات مربوط به PLC ها

## Slide 14: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
2- شستی‏های اصلی جهت راه‏اندازی ولتاژ‏های مورد نیاز در ست

## Slide 15: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
3- شستی‏ها و چراغ سیگنال‏های مورد نیاز

## Slide 16: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
4- ولتاژهای متفاوت در کناره های ست
ولتاژهای 5 – 12 – 24
و 220 ولتی
به همراه فیوز نشت جریان

## Slide 17: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
5- سنسورهای القایی – خازنی و نوری
به همراه یک میکروسوئیچ و موتور چرخان

## Slide 18: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
6- سنسور حرارتی PT100 و ترموستات مربوطه
و ورودی و خروجی‏های مورد نیاز

## Slide 19: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
7- ماژول راه انداز چراغ راهنما

## Slide 20: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
8- HMI متصل به PLC جهت ارتباط اپراتور

## Slide 21: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
9- شبیه سازی یک آسانسور 2 طبقه به همراه ورودی و خروجی های مربوطه

## Slide 22: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
تصویری از ست مقدماتی ایستاده

## Slide 23: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
تصویری از ست پیشرفته

## Slide 24: ادامه...
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
تصاویری از کارگاه PLC گروه الکترونیک

## Slide 25: ارزیابی قیمت تقریبی ست‏های آموزشی
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
1- ست مقدماتی رومیزی
بین 1 تا 1/5 میلیون تومان
2- ست PLC مقدماتی ایستاده
بین 2 تا 4 میلیون تومان
3- ست PLC پیشرفته
بین 5 تا 6 میلیون تومان

## Slide 26: دیگر تولیدات داخلی گروه الکترونیک
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
1- ست‏های آزمایشگاهی میکروکنترلر

## Slide 27: دیگر تولیدات داخلی گروه الکترونیک
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
2- ست‏های تلویزیون گسترده

## Slide 28: دیگر تولیدات داخلی گروه الکترونیک
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
3- ست‏های آموزشی مانیتورLG

## Slide 29: دیگر تولیدات داخلی گروه الکترونیک
اولین نشست علمی - تخصصی کارگاه PLC، ارتباط با صنعت، چالش‏ها و راهکارها – بهمن 93
4- ست مکاترونیک جداساز قطعات (براساس شکل، رنگ و اندازه)

## Slide 30
دنيا به اميد برپاست
و
انسان به اميد زنده
(زنده‏یاد علي اكبر دهخدا)

## Slide 31
از حسن توجه شما
سپاسگزارم
باآرزوی موفقیت
و با تشکر از جناب آقای مهندس عبدی